## Slide 1
第11章 磁盘与文件
主讲教师：曲明成
电 话： 15645102418
E-mail： qumingcheng@126.com
哈工大计算学部-智能软件中心
方向：AI云脑及自学习对话、物联网与大数据

## Slide 2
11.1 磁盘结构
11.2 磁盘调度(IO子系统）
11.3 磁盘编址
11.4 文件概念及实现方法
主要内容
第11章 磁盘与文件

## Slide 3: 认识计算机外设与计算机!
PCI总线
图形控制器
IDE控制器
总线控制器
CPU-内存总线
对我们来说，磁盘无疑是最重要的设备，我们下载的电影放在这里，我们写的论文也放在这里…

## Slide 4: 11.1 磁盘结构
首先需要了解磁盘!

## Slide 5: 认识一下磁盘

## Slide 6: 认识一下磁盘
磁盘面
柱面c
扇区s
磁道t
旋转
磁臂
转轴
机械臂杆
读写磁头
盘片高速旋转产生气流非常强，足以使磁头托起，并与盘面保持一个微小的距离。
现在的水平已经达到 0.005μm～0.01μm，这只是人类头发直径的千分之一。
Notes: 盘片旋转产生的气流相当强，足以使磁头托起，并与盘面保持一个微小的距离。这个距离越小，磁头读写数据的灵敏度就越高，当然对硬盘各部件的要求也越 高。早期设计的磁盘驱动器使磁头保持在盘面上方几微米处飞行。稍后一些设计使磁头在盘面上的飞行高度降到约0.1μm～0.5μm，现在的水平已经达到 0.005μm～0.01μm，这只是人类头发直径的千分之一。

## Slide 7: 认识一下磁盘
磁道
扇区
盘面
  画一个示意图:
  看看俯视图:
  磁盘的数据单位是扇区
  扇区大小：512字节
扇区是磁盘的寻址单位、访问单位
  扇区的大小是传输时间和碎片浪费的折衷
  所以，磁盘被称为块设备!

## Slide 8: 磁盘的I/O
总线控制器
IDE控制器
  让我们仔细想想磁盘如何读/写1一个字节?
(1)
(2)
(3)
分析磁盘I/O的重点在于第2步!
磁道
内存缓存
读出了一个字节
写(修改)一个字节
  磁盘I/O: 缓存队列  控制器 寻道 旋转  传输!

## Slide 9: 磁盘I/O的分析
整理磁盘I/O的过程：
进程
请求队列
磁盘控制器
磁盘
  我们最关心的磁盘什么时候读/写完?
磁盘访问延迟 = 队列时间 + 控制器时间 + 寻道时间 + 旋转时间 + 传输时间
扇区
磁道
Head
12 ms to 8 ms
(半周): 8 ms to 4 ms
约0.25ms
前两项可以忽略!
  关键所在: 最小化寻道时间和旋转延迟!

## Slide 10: I/O过程是解开许多磁盘问题的钥匙
分析磁盘扇区尺寸：
磁盘访问延迟 = 队列时间 + 控制器时间 + 寻道时间 + 旋转时间 + 传输时间
12 ~ 8 ms
8 ~ 4 ms
约0.25ms
前两项可以忽略!
  扇区尺寸为1 byte：没有碎片；传输速度100 byte/秒(寻道时间10ms)
  扇区尺寸1 KByte：平均碎片0.5K；传输100 KByte/秒
  扇区尺寸1 MByte：平均碎片0.5M；传输4 Mbyte/秒
扇区大小
空间利用率
传输速度
如何优化磁盘读写时间：寻道、旋转两个方面？

## Slide 11: I/O过程是解开许多磁盘问题的钥匙
磁盘调度：
磁盘访问延迟 = 队列时间 + 控制器时间 + 寻道时间 + 旋转时间 + 传输时间
12 ms to 8 ms
8 ms to 4 ms
约0.25ms
前两项可以忽略!
  多个磁盘访问请求出现在请求队列怎么办?
调度
  调度的目标是什么? 调度时主要考察什么?
目标当然是平均访问延迟小!
寻道时间是主要矛盾!
一直高速旋转无法控制
  磁盘调度: 输入多个磁道请求，给出服务顺序!

## Slide 12: 11.2 磁盘调度
磁盘读写请求频繁发生， 如何尽快响应？
如何优化磁盘读写时间：寻道、旋转两个方面

## Slide 13: FCFS磁盘调度
最直观、最公平的调度：
  一个实例: 磁头开始磁道位置=53；
  请求队列=98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67
0
14
37
53
65
67
98
122
124
183
199
磁头在长途奔袭!
FCFS: 磁头共移动640磁道!
在移动过程中把经过的请求处理了?!
183-53=130
183-37=146
122-37=85
122-14=108
124-14=110
124-65=59
67-65=2
130+146+85+108+110+59+2=640

## Slide 14: SSTF磁盘调度
Shortest-seek-time First最短寻道时间优先：
  继续该实例: 磁头开始位置=53；
  请求队列=98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67
0
14
37
53
65
67
98
122
124
183
199
如果在处理183之前又来一些中间磁道的请求，则…
SSTF: 磁头共移动236(14+53+169)磁道，要少很多!
  SSTF存在饥饿问题

## Slide 15: SCAN磁盘调度(扫描/电梯算法)
SSTF+中途不回折：每个请求都有处理机会
  继续该实例: 磁头开始位置=53；
  请求队列=98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67
0
14
37
53
65
67
98
122
124
183
199
这些请求的等待时间较长，只因所在方向不够幸运!
根据其特征，SCAN也被称为电梯算法!
SCAN: 磁头共移动53+183=236磁道，和SSTF一样!
  SCAN导致延迟不均

## Slide 16: C-SCAN磁盘调度
SCAN+直接移到另一端：两端请求都能很快处理
  继续该实例: 磁头开始位置=53；
  请求队列=98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67
0
14
37
53
65
67
98
122
124
183
199
CSCAN中的Circular是环的意思!
CSCAN: 磁头共移动53+199+134磁道!
其中199会较快!
  140(183199)
  没有必要

## Slide 17: C-LOOK磁盘调度
CSCAN+看一看：前面没有请求就回移
  继续该实例: 磁头开始位置=53；
  请求队列=98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67
0
14
37
53
65
67
98
122
124
183
199
  C-LOOK是比较合理的缺省算法
操作系统中所有的算法都要因地制宜!

## Slide 18: C-LOOK磁盘调度
  继续该实例: 磁头开始位置=53；
  请求队列=98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67
0
14
37
53
65
67
98
122
124
183
199
时间
柱面
Head
Rear
53-37-14- 183-124-122-98-67-65
1）磁道请求队列的的形式
2）新磁道请求如何入队列
C[i+1]<X<c[i]或者X>C[i+1]>c[i]
  98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67
Notes: C[i+1]<X<c[i],或者X>C[i+1]>c[i]

## Slide 19: 11.3 磁盘编址
如何管理磁盘， 首先对磁盘的扇区进行编号！
出厂的磁盘需要低级格式化(物理格式化)： 将连续的磁性记录材料分成物理扇区
扇区 = 头 + 数据区 + 尾
头、尾中包含只有磁盘控制器能识别的扇区号码和纠错码等信息
什么是磁盘的逻辑格式化？
第12章 文件系统！

## Slide 20: I/O过程是解开许多磁盘问题的钥匙
磁盘寻址：对于内存，我们往往更关心存放内容的地址
  实际上就是扇区怎么编址?
  显然这个地址是(盘面 + 磁道 + 扇区)
  寻道和旋转费时多  花最少时间访问最多扇区的方案: 磁臂不动、磁盘旋转一周，访问磁头遇到的所有扇区。
磁臂
让这些扇区的编址邻近:因为局部性!
柱面!
  扇区编址(1): CHS(Cylinder/Head/Sector)
  扇区编址(2): 扇区编号（Logical Block Addressing LBA)

## Slide 21: 扇区编号—现代磁盘的常见寻址方式
已知A，则 s = A%S；h = [A/S]%H；c = [A/(H*S)]
磁臂
  扇区编号，按照(C,H,S)将扇区形成一维扇区数组，数组索引就是扇区编号
柱面0
柱面1
柱面C-1
…
整个磁盘
磁道0
磁道1
磁道H-1
…
一个柱面
扇区0
扇区1
扇区S-1
…
一个磁道
某扇区(c,h,s)编号A = c*H*S + h*S + s 扇区总数 = C*H*S
体现了局部性!
柱面编号c(0≤c≤C-1)
柱面内磁道(磁头)编号h(0≤h≤H-1)
磁道内扇区编号s(0≤s≤S-1)
Notes: 直接用A = c*H*S + h*S + s 代入。%取余数，[]取整数。

## Slide 22: 扇区编号—现代磁盘的常见寻址方式
chs(Cylinder/Head/Sector)模式
以前, 硬盘的容量还非常小, 采用与软盘类似的结构生产硬盘.
也就是硬盘盘片的每一条磁道都具有相同的扇区数
由此产生了所谓的3D参数 (Disk Geometry).：
磁柱面数(Cylinders),头数(Heads), 扇区数(Sectors per track),以及相应的寻址方式.

## Slide 23: 扇区编号—现代磁盘的常见寻址方式
chs(Cylinder/Head/Sector)模式
磁头数(Heads) 表示硬盘总共有几个磁头,也就是有几面盘片, 最大为 256 (用 8 个二进制位存储);
柱面数(Cylinders) 表示硬盘每一面盘片上有几条磁道, 最大为 1024(用 10 个二进制位存储);
扇区数(Sectors per track) 表示每一条磁道上有几个扇区, 最大为63 (用 6 个二进制位存储).
每个扇区一般是 512个字节；
所以磁盘最大容量为:
256 * 1024 * 63 * 512 / 1048576 = 8064 MB

## Slide 24: 扇区编号—现代磁盘的常见寻址方式
chs(Cylinder/Head/Sector)模式
这种方式会浪费很多磁盘空间 (与软盘一样)
为了进一步提高硬盘容量, 产生了等密度结构硬盘，外圈磁道的扇区比内圈磁道多.
采用这种结构后, 硬盘不再具有实际的3D参数, 寻址方式也改为线性寻址, 即以扇区为单位进行寻址
为了与使用chs寻址的兼容 (如使用BIOS Int13H接口的软件), 在硬盘控制器内部安装了一个地址翻译器, 由它负责将老式3D参数翻译成新的线性参数.

## Slide 25: IDE硬盘控制器的寄存器
有一组命令寄存器组(Task File Registers)， I/O的端口地址为1F0H~1F7H
1F2H 扇区计数寄存器 1F3H 扇区号，或LBA块地址0~7 1F4H 柱面数低8位，或LBA块地址8~15 1F5H 柱面数高8位，或LBA块地址16~23 1F6H 驱动器/磁头，或LBA块地址24~27 1F7H 状态寄存器 命令寄存器
CHS或LBA在磁头寄存器中指定

## Slide 26: 想一想……磁盘驱动应如何实现？
Linux 0.11下实现磁盘读写驱动片段
Notes: 驱动器号：多个驱动器，软盘、光盘、磁盘

## Slide 27: 磁盘速度与内存速度的差异
1)磁盘往往不是严格按需读取，而是每次都会预读，即使只需要一个字节，磁盘也会从这个位置开始，顺序向后读取一定扇区长度的数据放入内存。
2)这样做的理论依据是计算机科学中著名的局部性原理：当一个数据被用到时，其附近的数据也通常会马上被使用。
如何优化磁盘读写时间：寻道、旋转两个方面

## Slide 28: 回忆：虚拟内存中程序优化
对代码来说，紧凑的代码也往往意味着接下来执行的代码更大可能就在相同的页或相邻页。根据时间locality特性，程序90%的时间花在了10%的代码上。如果将这10%的代码尽量紧凑且排在一起，被换出的概率降低，从磁盘读取速度快。
对数据来说，尽量将那些会一起访问的数据放在一起。这样当访问这些数据时，因为它们在同一页或相邻页，只需要一次调页操作即可完成；反之，如果这些数据分散在多个页（更糟的情况是这些页还不相邻），那么每次对这些数据的整体访问都会引发大量的缺页错误，从而降低性能。
虚拟内存：按需调页与页面置换。
如何优化提升程序的性能？经常访问的放在一起，被唤出的概率降低，从磁盘读取速度快。

## Slide 29: 进程I/O整个过程贯穿
第1步：得到要访问的扇区编号； 得到读盘的目标(或写盘的源)内存地址
算法输入!
第2步：将扇区编号和内存地址写给DMA；然后阻塞进程
查手册、写端口!
第3步：DMA处理完成后中断CPU；中断处理程序唤醒阻塞进程
编写中断处理程序!
第4步：进程继续…
获得编号是使用磁盘的关键!

## Slide 30: 硬盘布局
Example hard disk layout

## Slide 31: 硬盘布局
Example hard disk layout
物理盘以扇区(一般为512字节)为单位 进行编址，它是硬盘读写的基本单位
一块硬盘从逻辑上可以理解为连续的一 维扇区序列

## Slide 32: 硬盘布局
Example hard disk layout
整个硬盘的第1个扇区
存储着“主引导记录（MBR）”：
<1>引导可执行代码
<2>硬盘基本分区表（主分区）
最多包含4个基本分区位置信息

## Slide 33: 硬盘布局
Example hard disk layout
除了第1个扇区之外，其余扇区可以 划分为至多4个基本分区（主分区）
每个分区的第1个扇区预留，可以作 为引导扇区
Notes: 主分区： 也叫引导分区，最多可能创建4个，当创建四个主分区时候，就无法再创建扩展分区了，当然也就没有逻辑分区了。主分区是独立的，对应磁盘上的第一个分区，“一般”就是C盘。在Windows系统把所有的主分区和逻辑分区都叫做“盘”或者“驱动器”，并且把所有的可存储介质都显示为操作系统的“盘”。因此，从“盘”的概念上无法区分主分区和逻辑分区。并且盘符可以在操作系统中修改，这就是要加上“一般”二字的原因。
扩展分区： 除了主分区外，剩余的磁盘空间就是扩展分区了，扩展分区是一个概念，实际上是看不到的。当整个硬盘分为一个主分区的时候，就没有了扩展分区。
逻辑分区： 在扩展分区上面，可以创建多个逻辑分区。逻辑分区相当于一块存储截止，和操作系统还有别的逻辑分区、主分区没有什么关系，是“独立的”。
活动分区： 就是当前活动的、操作系统可以启动的分区。

## Slide 34: 硬盘布局
Example hard disk layout
扩展分区除第1个扇区外的其他部分还 可以看做一个硬盘，继续分区
这样的分区可以无限制地重复进行，直 到硬盘划分完成为止

## Slide 35: 硬盘布局
Example hard disk layout
概念
扇区 － 物理盘存储空间基本编址单位，一般为512字节
主引导记录MBR － 硬盘的第1个扇区的内容，
含引导代码和主分区表
分区 － 硬盘中可以作为逻辑盘管理的一组扇区集合
可扩展分区－ 可以继续划分成“分区”的硬盘分区
引导（活动）分区 － 标记有可引导标记的硬盘分区，
这种分区有引导扇区和引导文件
引导扇区 － 引导分区的第1个扇区
Notes: 在Windows 7 和 Windows vista中系统自带的分区工具要分出3个主分区后才能有逻辑分区选项，如果只要一个主分区建议用pe系统或其它分区工具！
在MBR分区表中最多4个主分区或者3个主分区+1个扩展分区，也就是说扩展分区只能有一个，然后可以再细分为多个逻辑分区。[
MBR由三部分构成： 1．主引导程序代码，占446字节 2．硬盘分区表DPT，占64字节 3．主引导扇区结束标志AA55H
系统在分区时，各分区都不允许跨柱面，即均以柱面为单位，这就是通常所说的分区粒度。

## Slide 36: 硬盘布局
在MBR分区表中最多4个主分区或者3个主分区+1个扩展分区，也就是说扩展分区只能有一个，然后可以再细分为多个逻辑分区。
MBR由三部分构成： 1．主引导程序代码，占446字节 2．硬盘分区表DPT，占64字节 3．主引导扇区结束标志AA55H
系统在分区时，各分区都不允许跨柱面，即均以柱面为单位，这就是通常所说的分区粒度。
主引导程序功能：
1)扫描分区表查找活动分区（安装了操作系统的分区）
2)寻找活动分区的起始扇区
3)将活动分区的引导扇区读到内存
4)执行引导扇区的运行代码
Notes: 在Windows 7 和 Windows vista中系统自带的分区工具要分出3个主分区后才能有逻辑分区选项，如果只要一个主分区建议用pe系统或其它分区工具！
在MBR分区表中最多4个主分区或者3个主分区+1个扩展分区，也就是说扩展分区只能有一个，然后可以再细分为多个逻辑分区。
MBR由三部分构成： 1．主引导程序代码，占446字节 2．硬盘分区表DPT，占64字节 3．主引导扇区结束标志AA55H
系统在分区时，各分区都不允许跨柱面，即均以柱面为单位，这就是通常所说的分区粒度。
硬盘的0柱面、0磁头、1扇区称为主引导扇区（也叫主引导记录MBR），该记录占用 512个字节，它用于硬盘启动时将系统控制权转给用户指定的、在分区表中登记了某个操作系统分区。MBR的内容是在硬盘分区时由分区软件（如FDISK） 写入该扇区的，MBR不属于任何一个操作系统，不随操作系统的不同而不同，即使不同，MBR也不会夹带操作系统的性质，具有公共引导的特性。但安装某些多 重引导功能的软件或LINUX的LILO时有可能改写它；它先于所有的操作系统被调入内存并发挥作用，然后才将控制权交给活动主分区内的操作系统（下 图）。
MBR由三部分构成：
1．主引导程序代码，占446字节
2．硬盘分区表DPT，占64字节
3．主引导扇区结束标志AA55H
一、硬盘的主引导程序代码是从偏移0000H开始到偏移01BDH结束的446字节； 主引导程序代码包括一小段执行代码。启动PC 机时，系统首先对硬件设备进行测试，成功后进入自举程序INT 19H；然后读系统磁盘0柱面、0磁头、1扇区的主引导扇区MBR的内容到内存指定单元0：7C00 首地址开始的区域，并执行MBR程序段。
主引导代码实现下列功能：
1．扫描分区表查找活动分区；
2．寻找活动分区的起始扇区；
3．将活动分区的引导扇区读到内存；
4．执行引导扇区的运行代码。
如果主引导代码未完成这些功能，系统显示下列错误信息：
Invalid partition

## Slide 37
页面置换（Swap）?

## Slide 38: 请求调页—页面置换
磁盘
页表
物理内存
load [addr]
i
页错误处理程序
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
  交换出去的页面放在哪里?
交换出去

## Slide 39: 交换分区
  问题的关键是写到磁盘的什么位置?
交换出去的页面显然要写到磁盘上
  如果是代码段和数据段，直接写到文件中？
  如果是堆栈段呢?
创建一个文件吗?
变成了页面  文件  扇区映射关系，显然是低效的
  应该是直接“页面  扇区”
页表条目 (Page Table Entry)PTE
P=0
换出地址
为提高效率，这部分磁盘不存文件，直接用扇区号寻址。(交换分区)
  这样使用的磁盘称为生磁盘(raw disk)

## Slide 40: 回忆：Intel x86的分页硬件
P--位0是存在（Present）标志
页框号(物理页号)ppn
保留
0
L
D
A
PCD
PWT
U
W
P
0
1
2
3
4
5
6
7
8
11-9
31-12 ？
Intel x86结构的PTE
R/W--位1是读/写（Read/Write）标志。
A--位5是已访问（Accessed）标志。
D--位6是页面已被修改（Dirty）标志。
换出到SWAP分区后地址存到哪里？
可以存到页框号的位置
Notes: P--位0是存在（Present）标志，用于指明表项对地址转换是否有效。P=1表示有效；P=0表示无效。在页转换过程中，如果说涉及的页目录或页表的表项无效，则会导致一个异常。如果P=0，那么除表示表项无效外，其余位可供程序自由使用，如图4-18b所示。例如，操作系统可以使用这些位来保存已存储在磁盘上的页面的序号。
R/W--位1是读/写（Read/Write）标志。如果等于1，表示页面可以被读、写或执行。如果为0，表示页面只读或可执行。当处理器运行在超级用户特权级（级别0、1或2）时，则R/W位不起作用。页目录项中的R/W位对其所映射的所有页面起作用。
U/S--位2是用户/超级用户（User/Supervisor）标志。如果为1，那么运行在任何特权级上的程序都可以访问该页面。如果为0，那么页面只能被运行在超级用户特权级（0、1或2）上的程序访问。页目录项中的U/S位对其所映射的所有页面起作用。
A--位5是已访问（Accessed）标志。当处理器访问页表项映射的页面时，页表表项的这个标志就会被置为1。当处理器访问页目录表项映射的任何页面时，页目录表项的这个标志就会被置为1。处理器只负责设置该标志，操作系统可通过定期地复位该标志来统计页面的使用情况。
D--位6是页面已被修改（Dirty）标志。当处理器对一个页面执行写操作时，就会设置对应页表表项的D标志。处理器并不会修改页目录项中的D标志。
AVL--该字段保留专供程序使用。处理器不会修改这几位，以后的升级处理器也不会。
对于匿名页面映射，此时页表项已经指向了swap分区，页面从swap分区换入，并建立映射，重新放入active_list。
对于文件页面映射，此时页表项为空，页面从硬盘分区换入，并建立，重新放入active_list。

## Slide 41: Linux交换分区
  安装Linux时，需创建一硬盘分区作为交换分区
fdisk命令可以查看分区信息
  因为交换分区要和内存不断交换，所以是动态变化的
swap分区的大小通常是内存大小的两倍

## Slide 42: 11.4 文件概念及实现方法
为什么引入文件? —“烹调”磁盘

## Slide 43: 为什么引入文件?
让普通用户使用raw disk: 许多人连扇区都不知道是什么?要求他们根据扇区编号来访问磁盘…
  需要在扇区上引入更高一层次的抽象概念! 文件
  首先想一想用户眼里的文件是什么样子?
字符序列(字符流)
  磁盘上的文件是什么样子?
扇区集合
  文件: 建立字符流到扇区集合的映射关系

## Slide 44: 文件概念
建立字符流到盘块集合的映射关系
  看一个例子
int main() { …
test.c
将2-12字符删去
test.c中的2-12字符对应盘块789
读入、修改、读出
为增加灵活性，OS又将多个连续扇区定义为盘块

## Slide 45: 文件的实现
文件抽象概念的实现关键：描述这一映射关系
  文件实现1: 物理盘块连续分配
int main() { …
test.c
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
test.c
f
tr
mail
list
  需存放什么信息?
起始盘块和盘块个数
  存放在哪里?
文件描述信息节点中
名字很多: FCB, File Header等
文件名 始址 块数
test.c 0 4
test.c的File Header
  优点简单快速，缺点？和连续内存分配相比一下！增删改与碎片
文件f的起始块=？
块数=？
Notes: 缺点：不能动态增长，外部碎片。

## Slide 46: 文件实现2: 链式分配
int main() { …
test.c
文件名 始址
test.c 1
test.c的File Header
  优点: 文件长度增减容易
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
10
-1
9
17
test.c
Null
File Header
  缺点: 顺序访问、效率低

## Slide 47: 文件实现3: 索引分配
int main() { …
test.c
  优点: 是连续和链式分配的有效折衷
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
9
17
1
10
-1
-1
-1
19
文件名 索引块
test.c 19
test.c的File Header
在实际操作系统中较常用!
Notes: 空间：索引需要占用单独的存储块，速度介于顺序和链式之间。

## Slide 48: UNIX的索引节点(inode)
根据名字就知道是索引分配!
ptr 1
ptr 2
ptr 3
ptr 4
...
ptr 11
ptr 12
ptr 13
数据块
ptr 1
ptr 2
…
ptr 128
一阶间接索引
ptr 1
ptr 2
…
ptr 128
二阶间接索引
一阶间接索引
UNIX inode
三阶间接索引
  可以表示很大的文件
  很小的文件高效访问
  中等大小的文件访问速度也不慢!
这就是通用操作系统的魅力!

## Slide 49: 磁盘与文件总结
磁盘也是一种重要的外设  磁盘提供了大容量存储
管理外设首先需要了解外设  认识磁盘结构和读写
磁盘结构(读写)柱面(寻道)/磁头(选磁头)/扇区(旋转)传输
通过扇区编号来直接访问磁盘  生磁盘  交换分区
Linux交换分区实现  虚拟内存技术就完整了
熟磁盘: 有意义的扇区集合  文件  字符流到扇区的映射
生磁盘让用户使用是不合适的  Cooked Disk
映射方案  连续(象数组)  链式(象指针)  索引(折衷)

## Slide 50: C-LOOK磁盘调度
  继续该实例: 磁头开始位置=53，磁头向高磁道移动，复位地址为低磁道
  请求队列=98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67
0
14
37
53
65
67
98
122
124
183
199
t
C
Head
Rear
首先给出寻到序列，然后建立队列？
Notes: C[i+1]<X<c[i],或者C[i+1]>X>c[i],